## Slide 1: Revitalizace vodních toků Doc. Ing. Martin Neruda,Ph.D. Fakulta životního prostředí UJEP Ústí nad Labem
Konference k výstavě Voda a civilizace, 22. 4. 2021, UJEP

## Slide 2: Říční kulturní krajina
Tempo provedených revitalizací je pomalé - můžeme mluvit o revitalizaci okolo 100 kilometrů většinou menších potoků do současnosti (Just T. a kol., 2020)
Přirozená renaturace vodních toků – ekologická správa vodních toků
Přijetí Rámcové směrnice o vodách 2000/60/ES vedlo k podpoře revitalizací vodních toků
AOPK a MŽP od r. 1992 administrovaly Program revitalizace říčních systémů a od roku 2007 navazuje Operační program Životní prostředí

## Slide 3: Příčný profil přírodního toku a technicky upraveného toku
nahoře koryto přirozeného meandrujícího vodního toku
uprostřed koryto přirozeného divočícího vodního toku
dole koryto technicky upraveného vodního toku
(Just T. a kol., 2020)

## Slide 4: Poměr hloubky a šířky koryta u přírodního a technického koryta
přirozená koryta jsou obvykle podstatně rozevřenější, pro naše běžné potoky se uvádějí poměry hloubky (h) k šířce (b) orientačně 1 : 4 až 1 : 6
technicky upravená kapacitní koryta jsou relativně úzká a hluboká s poměrem až 1 : 2
(Just T. a kol., 2020)

## Slide 5: Návrh meandrů při revitalizaci vodního toku
b – šířka koryta
R – poloměr oblouku trasy; R = 2 až 3 b
Bm – šíře meandrového pásu; Bm = 10 až 14 b
F - vzdálenost mezi vrcholem oblouku trasy a následujícím brodem; F = 5 až 7 b
(Just T. a kol., 2020)

## Slide 6: Klejnárka u Církvic - Strmý nárazový břeh v oblouku trasy stabilizují kořenové pletence stromů, při vnitřním břehu se ukládá štěrková lavice (jesep)
pro běžnou praxi projektování revitalizací našich zejména menších vodních toků jsou spolehlivé 2 přístupy:
1) rekonstrukce historických vlastností vodního toku
2) metoda srovnávacího úseku
(Just T. a kol., 2020)

## Slide 7: Mrtvé dřevo do břehů -instalace smrků do řeky Wertach v roce 2016 (Just T. a kol., 2020)

## Slide 8: Revitalizace horního toku říčky Altmühl – zpomalení povodňového odtoku (Vodohospodářský úřad Ansbach, Just T. a kol., 2020)

## Slide 9: Přírodě blízká protipovodňová opaření v krajině
přirozené vodní toky (vlevo) pomaleji přivádějí vody do závěrného profilu ZP
technicky upravené toky (vpravo) rychleji přivádějí vody a způsobují rychlejší vzestup povodňové vlny
(Just T. a kol., 2020)

## Slide 10: Děkuji Vám za pozornost
martin.neruda@ujep.cz
Zdroj:
Just T., Kujanová K., Černý K., Kubín M., 2020. Ochrana a zlepšování morfologického stavu vodních toků: revitalizace, dílčí vodohospodářská opatření, podpora renaturačních procesů: metodika AOPK ČR, 1. vydání. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR